Функции проводимости F некоторых переключательных схем:

| 1) |  | Схема не содержит переключателей и проводит ток всегда, следовательно F=1; |
| --- | --- | --- |
| 2) |  | Схема содержит один постоянно разомкнутый контакт, следовательно F=0; |
| 3) |  | Схема проводит ток, когда переключатель х замкнут, и не проводит, когда х разомкнут, следовательно, F(x) = x; |
| 4) |  | Схема проводит ток, когда переключатель х разомкнут, и не проводит, когда х замкнут, следовательно, (x) = ; |
| 5) |  | Схема проводит ток, когда оба переключателя замкнуты, следовательно, F(x,y) = x Uy; |
| 6) |  | Схема проводит ток, когда хотя бы один из переключателей замкнут, следовательно, F(x,y)=x U y; |

Любая сложная схема может быть преобразована в отдельные группы и представлена в виде логических функций нескольких переменных.

Функции проводимости F некоторых переключательных схем:

| 1) |  | Схема не содержит переключателей и проводит ток всегда, следовательно F=1; |
| --- | --- | --- |
| 2) |  | Схема содержит один постоянно разомкнутый контакт, следовательно F=0; |
| 3) |  | Схема проводит ток, когда переключатель х замкнут, и не проводит, когда х разомкнут, следовательно, F(x) = x; |
| 4) |  | Схема проводит ток, когда переключатель х разомкнут, и не проводит, когда х замкнут, следовательно, (x) = ; |
| 5) |  | Схема проводит ток, когда оба переключателя замкнуты, следовательно, F(x,y) = x Uy; |
| 6) |  | Схема проводит ток, когда хотя бы один из переключателей замкнут, следовательно, F(x,y)=x U y; |

Любая сложная схема может быть преобразована в отдельные группы и представлена в виде логических функций нескольких переменных.